## Slide 1
Press Bin
Team 3.14Engine

## Slide 2
Product Descriptions
기존 쓰레기통
PressBin
비위생적
비효율적
불편함
위생적
효율적
친환경적
비용절약
자동화

## Slide 3
Product
distinction
높은 출력
높은 호환성
양질의 부품
강력한 결합
PRESENTATION
최대 900 N의 높은 출력
안정적인 전기의 공급
생활 쓰레기의 전반 압축 가능
Product Pefomance

## Slide 4
PRESENTATION
현재 15L와 150mm실린더 타입 공급
쓰레기통 혹은 실린더 교체 시
더 높은 용량과 압축률 업그레이드 가능
Product Pefomance
Product
distinction
높은 출력
높은 호환성
양질의 부품
강력한 결합

## Slide 5
Product
높은 출력
높은 호환성
양질의 부품
강력한 결합
PRESENTATION
저렴하지만 단단한 부품들
압축뭉치와 실린더 압축 테스트
각종 쓰레기 압축에도 이상 없음
Product Pefomance
distinction

## Slide 6
높은 출력
높은 호환성
양질의 부품
강력한 결합
PRESENTATION
안전하고 다루기 쉬운 매미고리
스트로크 전진
힘을 골고루 분산하여 더욱 안전 !
Product Pefomance
Product
distinction

## Slide 7
PRESENTATION
Product Pefomance
설정 값보다 쓰레기가 높게 쌓일 경우
스트로크 전진 및 투입구 폐쇄
압축
Pefomance
시연
쓰레기 투입
압력 센싱(에러)
분리

## Slide 8
PRESENTATION
Product Pefomance
더 이상 압축할 수 없는 꽉 찬 상태
설정 압력보다 현재 압력이 높은 경우
경고음 출력, 스트로크 후진
Pefomance
시연
쓰레기 투입
압력 센싱(에러)
분리

## Slide 9
PRESENTATION
Product Pefomance
압력이 더 이상 안되는 상태
버튼을 눌러 알람을 제거 및 매미고리 분리
헤드와 쓰레기통의 분리
Pefomance
시연
쓰레기 투입
압력 센싱(에러)
분리

## Slide 10
Product
Structure

## Slide 11
Product
Structure
상단부

## Slide 12
Product
Structure
정면부

## Slide 13
Product
Structure
압축뭉치

## Slide 14
Product
Structure
매미고리

## Slide 15
Product
Structure
쓰레기통

## Slide 16
Algorithm -초음파-
ultra_sonic = analogRead(US);
Serial.println(ultra_sonic);
if (ultra_sonic < 64) {
digitalWrite(ENV, LOW); // RUN
digitalWrite(DIR, LOW); // 나옴
pop = true;
current_mill = 1;
}

## Slide 17
Algorithm –스트로크-
Serial.println(current_mill);
Serial.println(full_been);
if(pop == true){
while((current_mill = millis()) - previous_mill < 22000){
digitalWrite(ENV, LOW); // RUN
digitalWrite(DIR, HIGH); //
}
timer0_millis =0;
}

## Slide 18
Algorithm –압력센서-
if(current_mill != 0) {
while(((current_mill = millis()) - previous_mill < 22000) && (full_been == false && pop == true)) {
if((pressure_sensor= analogRead(PS)) > 200) {
full_been = true;
digitalWrite(ENV, LOW); // RUN
digitalWrite(DIR, HIGH); //
}
}timer0_millis =0;
} if(full_been == true) {
while((push_button= digitalRead(sw)) != false) {
loop2(&push_button);
}
pop = false;
}

## Slide 19
Algorithm –압력센서-
if(current_mill != 0) {
while(((current_mill = millis()) - previous_mill < 22000) && (full_been == false && pop == true)) {
if((pressure_sensor= analogRead(PS)) > 200) {
full_been = true;
digitalWrite(ENV, LOW); // RUN
digitalWrite(DIR, HIGH); //
}
}timer0_millis =0;
} if(full_been == true) {
while((push_button= digitalRead(sw)) != false) {
loop2(&push_button);
}
pop = false;
}

## Slide 20
Difficulties in Production
∙ 압축 뭉치
∙ 헤드 내부 부품수리
∙ 그 외의 어려움

## Slide 21
Difficulties in Production
압축 뭉치와 스트로크 결합
그림 1
그림 3
그림 2

## Slide 22
Difficulties in Production
압축 뭉치와 스트로크 결합
그림 4
그림 5
그림 6
그림 7

## Slide 23
Difficulties in Production
헤드 내부 부품 수리
∙ 사진과 같이 회로가 복잡하며 현재 고장의 가능성이 높음.
∙ 본드로 인한 접착으로 탈, 부착이 불가능.
∙ 총 5면 중 4면을 본드로 접착. 그리고 나머지 한 면은 분리가 가능하게 볼트를 통하여 조립.

## Slide 24
Q n A

## Slide 25
감사합니다.
Team 3.14Engine